## Slide 1: 实验二：Cache仿真

## Slide 2: 实验目的
Part A
理解Cache的地址映射机制，实现直接相联Cache电路
Part B
理解不同访问序列对Cache性能的影响

## Slide 4: Processor-Memory Gap
1989 first Intel CPU with cache on chip
1998 Pentium III has two cache levels on chip
“Moore’s Law”
Processor-Memory
Performance Gap (grows 50%/year)
µProc
55%/year
(2X/1.5yr)
DRAM
7%/year
(2X/10yrs)

## Slide 6: 实验原理 —— 存储器层次结构

## Slide 7: 实验原理 —— 缓存在现代计算机系统中无处不在
类型 | 缓存什么 | 被缓存在何处 | 延迟（周期数） | 由谁管理
CPU寄存器 | 4字节或8字节 | 芯片上的CPU寄存器 | 0 | 编译器
TLB | 地址翻译 | 芯片上的TLB | 0 | 硬件MMU
L1高速缓存 | 64字节块 | 芯片上的L1高速缓存 | 4 | 硬件
L2高速缓存 | 64字节块 | 芯片上的L2高速缓存 | 10 | 硬件
L3高速缓存 | 64字节块 | 芯片上的L3高速缓存 | 50 | 硬件
虚拟内存 | 4KB页 | 主存 | 200 | 硬件+OS
缓冲区缓存 | 部分文件 | 主存 | 200 | OS
磁盘缓存 | 磁盘扇区 | 磁盘控制器 | 100 000 | 控制器固件
网络缓存 | 部分文件 | 本地磁盘 | 10 000 000 | NFS客户
浏览器缓存 | Web页 | 本地磁盘 | 10 000 000 | Web浏览器
Web缓存 | Web页 | 远程服务器磁盘 | 1 000 000 000 | Web代理服务器

## Slide 8: Key Problems
1、主存地址如何放置到Cache行/槽中
  地址映射 Address Mapping
    直接相联 (direct mapped)
    全相联 (fully-associated)
    组相联 (set-associated)
2、Cache满了以后如何处理
  替换策略 Placement Policy：
    FIFO（First In First Out）
    LFU（Least Frequently Used）
    LRU（Least Recently Used）
    随机替换（Random Replacement）
3、如何保证cache与memory的一致性
  写回策略 Write-Back
  写穿策略 Write-Through

## Slide 9: Cache读操作流程
读请求
命中（HIT）
缺失（MISS）
读请求
Cache
Cache
缺失造成访问速度急剧下降

## Slide 10: Cache写操作流程
写请求
写响应
Cache
Cache
写穿策略 WriteThrough
写回策略 Write Back
写请求
写响应
无脏数据，无丢失数据风险，写速度慢
存在脏数据，有丢失数据风险，突发写速度快, 持续写性能？

## Slide 11: 如何放置到Cache行——以直接相联映射为例
Cache容量是越大越好吗???
L1
L0
Ln-1
B0
B1
…
Tag
Tag
区地址
区地址
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
Cache SRAM
s位
b位
区地址
行地址（索引）
字地址
t位
主存地址
Cache槽
Hit
=？
Bn
Bn+1
…
B2n-1
Wmn
Wmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Wmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
主存DRAM
0区
1区
2区
m区
n=2s，m=2t
主存分块，cache行，两者大小相同
主存分块后还将以cache行数为标准进行分区
映射算法：
Cache共n行，主存第j块号映射到cache的行号（即主存的数据块映射到cache特定行）
i = j mod n
Cache每行包含四部分，是Cache要保存的信息。
  Tag从CPU访问主存的地址中剥离得
  Data与主存交换的数据块
  Valid表示Cache中的数据是否有效
  Dirty表示主存中的数据是最新

## Slide 12: 直接相联映射逻辑实现
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
1
2
3
00010
1
4
5
6
7
00011
1
0
0
0
0
0
1
2
3
0
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
6
Hit
L1
行索引译码器
L1
00011
001
01
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
L1
=？
1
00011
假设每块4个字节，主存大小为1024个字节，cache分为8行，第101个字的主存地址为：
00011 001 01
tag index offset

## Slide 13: 直接相联映射载入过程
TAG
数据块副本缓冲区
0
1
2
3
0
1
2
3
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
Hit/miss
miss
Hit
1F
20
24
1E
48
54
107
访问序列
Tag
index
offset
0000
1
0010
1
0010
1
0001
1
0001
1
20
21
22
23
24
25
26
27
48
49
4A
4B
104
105
106
107
54
55
56
57
1C
1D
1E
1F
0000
111
11
0001
000
00
0001
001
00
0000
111
10
0010
010
00
0010
101
00
1000
1
Hit
miss
1000
001
11

## Slide 14: 实验内容
实现只读Cache模块，该Cache模块共包括8个Cache行，每个数据块包含16个字节共128位数据。
完成Cache行设计
完成行索引译码器子电路
完成tag比较子电路
完成字选择输出子电路
Select identifies which output is 1
Output

## Slide 15: Cache模块引脚分布
addr 字节地址输入 data 字节数据输出
miss 缺失 高电平有效
BlkReady 数据块就绪 高电平有效
BlkDIn 数据块输入
Enable 使能信号，高电平有效
  为零时 data输出高阻态

## Slide 16: SoC地址空间
|- 0xffff f000 - 0xffff ffff ： 外设地址
  |- 0xffff f000 : 7-Segment 地址
  |- 0xffff f004 : 键盘地址
  |- 0xffff f008 ：TTY终端地址
  |- 0x8000 0000 - 0x8fff ffff ： ROM 只读存储器地址
  |- 0x0000 0000 - 0x7fff ffff : RAM 可读可写存储器地址
CPU
Cache
RAM
ROM
I/O
0xffff ffff
0xffff f000
未定义
0x8fff ffff
0x8000 0000
0x7fff ffff
0x0000 0000

## Slide 17: 实验提交
时间截点
6月15日之前提交，否则视为未提交
需提交的内容
  电路文件
  运行结果截图
  把设计思路写到实验报告中，实验报告格式不限
  提交邮箱：hitsz_arch2020@163.com