## Slide 1: 实验二：Cache仿真

## Slide 2: 实验目的
Part A
理解Cache的地址映射机制，实现直接相联Cache电路
Part B
理解不同访问序列对Cache性能的影响

## Slide 3: SoC地址空间
|- 0xffff f000 - 0xffff ffff ： 外设地址
  |- 0xffff f000 : 7-Segment 地址
  |- 0xffff f004 : 键盘地址
  |- 0xffff f008 ：TTY终端地址
  |- 0x8000 0000 - 0x8fff ffff ： ROM 只读存储器地址
  |- 0x0000 0000 - 0x7fff ffff : RAM 可读可写存储器地址
CPU
Cache
RAM
ROM
I/O
0xffff ffff
0xffff f000
未定义
0x8fff ffff
0x8000 0000
0x7fff ffff
0x0000 0000

## Slide 4: 直接相联映射逻辑实现
TAG
数据块副本缓冲区
0
0
1
2
3
00010
1
4
5
6
7
00011
1
0
0
0
0
0
1
2
3
0
有效位
主存地址
Tag
index
offset
1
=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
行索引译码器
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
SlotData
Hit/miss
6
Hit
L1
行索引译码器
L1
00011
001
01
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
W1
W0
W2
W3
字输出
字选择
OE
字输出
字选择
OE
有效位+TAG
L1
=？
1
00011
假设每块4个字节，主存大小为1024个字节，cache分为8行，第101个字的主存地址为：
00011 001 01
tag index offset

## Slide 5: 实验内容
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07
08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F
70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77
78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F
00
01
02
03
40
41
42
43
00
01
02
03
40
41
42
43
00000000000 000 00
00000000010 000 00
00000000000 010 00
00000000010 010 00
00
01
02
03
40
41
42
43
00
01
02
03
40
41
42
43
05
04
06
07
45
44
46
47
二级存储器ROM
Cache
Miss Number=？
L0
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

## Slide 6: 实验步骤
理解Cache读取机制，理解汇编参考程序；
修改电路或汇编程序，让缺失数MissNumber越少越好。
要求
  Cache的结构（每行16字节，总8行）和总容量（128字节）不能改变；
  矩阵A和矩阵B的值、矩阵大小（8 x 8）不能改变；
  矩阵A和矩阵B必须存放在ROM只读存储器中。

## Slide 7: 附加题
1、请在以下2种组合中任选一组进行电路实现，并在SoC电路中进行命中率测试，Cache总容量：128B。（1分）
  全相联映射（8路组相联），LRU调度。
  组相联映射（2路组相联，4路组相联二选一），LRU调度。
  2、给定矩阵A[16][16]，实现矩阵加法运算：
  矩阵B = 矩阵A + 矩阵A的转置
  使得Cache的不命中率Miss Number尽可能少。（最高加分：1分）
  当寄存器不够用怎么办？？？
    PUSH、POP

## Slide 8: 实验提交
时间截点
（实验一和实验二）6月15日之前提交，否则视为未提交
需提交的内容
  电路文件
  运行结果截图
  把设计思路写到实验报告中，实验报告格式不限
  提交邮箱：hitsz_arch2020@163.com